## Slide 1: Методы измерения физических величин
Лекция 6. Эффект Зеемана. Радиоспектроскопия. ЯМР. Томография.
к.ф.-м.н. Соколов Андрей Валерьевич

## Slide 2: Программа курса.
Основные определения. Система единиц.
Фундаментальные физические константы. Универсальные постоянные и естественные системы единиц. Производные единицы и стандарты. Физические пределы точности измерений.
Методы измерения термодинамических величин.
Электромагнитные измерения. Стандарты частоты.
Радиоспектроскопия (эффект Зеемана), ЯМР, томография.
Фундаментальные шумы в измерительных устройствах. Тепловой шум. Формула Найквиста. Теорема Каллена-Вельтона. Дробовой шум в электронных и оптических приборах.

## Slide 3: Программа курса.
Квантовые эффекты в физических измерениях
Квантовые эталоны единиц физических величин. Эффект Джозефсона и сверхпроводящие квантовые интерферометры.
Диагностика плазмы.

## Slide 4: Эффект Зеемана
Эффе́кт Зеема́на — расщепление спектральных линий и уровней энергии атомов, молекул и кристаллов в магн. поле. Открыт Питером Зееманом в 1896 году.
Полный гамильтониан атома в магнитном поле имеет вид
- возмущение, созданное магнитным полем:
·, = -
За открытие и объяснение эффекта Зееман и Лоренц были награждены Нобелевской премией по физике 1902 года.

## Slide 5: Эффект Зеемана

## Slide 6: Эффект Зеемана
Принципиальная схема установки для наблюдения эффекта Зеемана.
Условные обозначения: Л- линза, И – исследуемый образец, М – электромагнит, П – поляриметр, С – спектрометр.

## Slide 7: Эффект Зеемана
Поляризация и спектр Зееман-эффекта, детектируемые с различных направлениях наблюдения: картинка с жёлтым фоном — наблюдение ведётся в направлении магнитного поля. В этом случае в спектре флуоресценции атомарных паров детектируется две частоты c круговой поляризацией. Картинка с синим фоном — наблюдение ведётся перпендикулярно направлению магнитного поля. В этом случае в спектре флуоресценции атомарных паров детектируются три частоты, имеющие линейную поляризацию σ и π.
ω0 ± σ

## Slide 8: Расщепление спектральных линий

## Slide 9: Аномальный эффект Зеемана
Для всех несинглетных линий спектральные линии атома расщепляются на значительно большее, чем три, количество компонент, а величина расщепления кратна нормальному расщеплению νn. В случае сложного (или аномального) эффекта величина расщепления сложным образом зависит от квантовых чисел L, S, J. Дополнительная энергия, приобретенная электроном в магнитном поле VM пропорциональна g — фактору, который называют множителем Ланде (гиромагнитный множитель) и который дается формулой

## Slide 10: Аномальный эффект Зеемана
Эксперимент Зеемана был сделан с кадмиевой лампой и переходом 5 1D2 → 5 1P1 , λ=643,8 нм, при этом S=0, J=L => g=1
Подуровень расщепляется на 2J+1 подуровня

## Slide 11: Эффект Пашена-Бака
Эффект Пашена — Бака наступает, когда напряжённость магнитного поля Н превышает величину, при которой расщепление уровней энергии ΔE=μBH (где μB — магнетон Бора) становится больше, чем расщепление тонкой структуры.

## Slide 12: Эффект Пашена-Бака

## Slide 13: Радиоспектроскопия
Радиоспектроскопия - раздел физики, в котором изучаются спектры поглощения различных веществ в диапазоне радиоволн (на частотах электромагнитного поля от 103 до 6·1011 Гц).
Наиболее широко среди радиоспектроскопических методов используются методы магнитной радиоспектроскопии — электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР).

## Slide 14: Электронный парамагнитный резонанс
Суть явления электронного парамагнитного резонанса заключается в резонансном поглощении электромагнитного излучения неспаренными электронами. Открыт Завойским Евгением Константиновичем в Казанском университете в начале 40-х годов прошлого века.
Если поместить свободный радикал с результирующим моментом количества движения J в магнитном поле с напряжённостью B0, то для J, отличного от нуля, в магнитном поле снимается вырождение, и в результате взаимодействия с магнитным полем возникает 2J +1 уровней, положение которых описывается выражением: W = gβB0M, (где М = +J, +J-1, …-J) и определяется Зеемановским взаимодействием магнитного поля с магнитным моментом J.

## Slide 15: Электронный парамагнитный резонанс
Если теперь к парамагнитному центру приложить электромагнитное поле с частотой ν, поляризованное в плоскости, перпендикулярной вектору магнитного поля B0, то оно будет вызывать магнитные дипольные переходы, подчиняющиеся правилу отбора ΔМ = 1
Таким образом, условие резонанса определяется фундаментальным соотношением магнитного резонанса hν = gβB0.

## Slide 16: Электронный парамагнитный резонанс
ЭПР в системе с нулевым полным спином.

## Slide 17: Электронный парамагнитный резонанс

## Slide 18: Спектрометр ЭПР

## Slide 19: Спектрометр ЭПР
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса ELEXSYS-E500-10/12

## Slide 20: Метод спиновых зондов
Формула и спектр ЭПР нитроксильного радикала 2,2,6,6- тетраметил-пиперидин-1-оксил (ТЕМПО).

## Slide 21: Спектр ЭПР
Зависимость формы спектра ЭПР нитроксильного радикала от частоты СВЧ излучения ν. Спектры, зарегистрированные при ν = 9, 35, 95 и 140 ГГц, показаны красным цветом

## Slide 22: Метод спиновых ловушек
Основан на ЭПР.
Метод спиновых ловушек заключается в добавлении свободных радикалов, образующихся в процессе какой-либо реакции, к особым акцепторам («спиновым ловушкам»).
Позволяет в 10 раз увеличить чувствительность ЭПР (типичная концентрация свободных радикалов в тканях не превышает 10 нМ, минимальная концентрация обнаруживаемая методом ЭПР – 100 нМ).

## Slide 23: Метод спиновых ловушек
Суть метода заключается в том, что некоторое соединение, не являющееся нитроксильным радикалом, но имеющее структуру близкую к нитроксильному радикалу (спиновая ловушка), взаимодействует со свободным, короткоживущим радикалом и превращается в долгоживущий нитроксильный радикал (спиновый аддукт), спектр ЭПР которого, уникален для данного радикала или семейства радикалов.
По химической природе спиновые ловушки можно отнести к двум основным классам – это нитроны и нитрозосоединения. [3]

## Slide 24: Применение ЭПР
Метод ЭПР даёт уникальную информацию о парамагнитных центрах.
При этом возможно однозначно различить примесные ионы и получить полную информацию о данном ионе в кристалле: валентность, координация, локальная симметрия, гибридизация электронов, сколько и в какие структурные положения электронов входит, ориентирование осей кристаллического поля в месте расположения этого иона, полная характеристика кристаллического поля и детальные сведения о химической связи.
По спектру ЭПР можно определить характеристики самого кристалла, как то: особенности распределения электронной плотности, кристаллического поля, ионности-ковалентности в кристалле и наконец просто диагностической характеристики минерала, так как каждый ион в каждом минерале имеет свои уникальные параметры.

## Slide 25: Ядерный магнитный резонанс
Я́дерный магни́тный резона́нс (ЯМР) — резонансное поглощение или излучение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с ненулевым спином во внешнем магнитном поле, на частоте ν (называемой частотой ЯМР), обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер.
Явление ядерного магнитного резонанса было открыто в 1938 году Исидором Раби в молекулярных пучках, за что он был удостоен Нобелевской премии 1944 года.
В 1946 году Феликс Блох и Эдвард Миллз Парселл получили ядерный магнитный резонанс в жидкостях и твёрдых телах (Нобелевская премия 1952 года).

## Slide 26: Ядерный магнитный резонанс
В основе явления ядерного магнитного резонанса лежат магнитные свойства атомных ядер, состоящих из нуклонов с полуцелым спином 1/2, 3/2, 5/2…. Ядра с чётными массовым и зарядовым числами (чётно-чётные ядра) не обладают магнитным моментом.
В первом приближении магнитные моменты ядер должны быть намного меньше магнитных моментов электронов на p- и d-орбиталях атомов, однако этого не происходит из-за квантового эффекта «замораживания» орбитального момента.

## Slide 27: «Замораживание» орбитального момента
Замораживание орбитального момента — парадокс квантовой механики.
В классическом приближении: , где L – орбитальный момент. Вблизи ядра атома фтора напряжённость поля должна достигать 6·105 Гс.
В реальности такого поля не наблюдается, поскольку из-за больших неоднородных эл. полей снимается вырождение электронных состояний электронов атомной оболочки, их орбиты начинают прецессировать и ср. значение проекции орбитального магн. момента этих электронов на направление внеш. магн. поля оказывается равным нулю.

## Slide 28: Ядерный магнитный резонанс
Магнитное ядро можно представить как электрически заряженный шарик, вращающийся вокруг своей оси (хотя, строго говоря, это не так). Согласно законам электродинамики, вращение заряда приводит к появлению магнитного поля, т.е. магнитного момента ядра, который направлен вдоль оси вращения. Если этот магнитный момент поместить в постоянное внешнее поле, то вектор этого момента начинает прецессировать, т.е. вращаться вокруг направления внешнего поля.

## Slide 29: Магнитные моменты ядер

## Slide 30: Спектр ЯМР

## Slide 31: Химический сдвиг
В качестве эталона в ЯМР 1Н (42,58 МГц/ 1 Т) и 13С (10,71 МГц/ 1 Т) применяют тетраметилсилан Si(CH3)4 (ТМС)

## Slide 34: ЯМР (МРТ) томография

## Slide 41: Аппарат МРТ

## Slide 42: Литература
А. Шошин Эффекты Зеемана и Пашена-Бака ИЯФ 2002-71, http://www.inp.nsk.su/images/preprint/2002_071.PDF
Методы радиоспектроскопии: ЯМР и ЭПР http://www.biophys.msu.ru/general_courses/biophysics/pogosyan/05.pdf
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), http://5fan.ru/wievjob.php?id=49021
Ядерный магнитный резонанс http://www.myshared.ru/slide/310293/